9.4.АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 101…106,7 КПА.

9.5. ВНЕШНИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 17516-72 ГРУППА М25.

9.6. РАДИОПОМЕХИ,СОЗДАВАЕМЫЕ ИВЭП, НЕ ПРЕВЫШАЮТ ЗНАЧЕНИЙ,ПРИВЕДЕННЫХ В ГОСТ

29205-91 ДЛЯ ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА И ГОСТ 30429-96 ГРУППА 1.1.1..

10. ГАРАНТИИ

10.1 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ РЕЖИМОВ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

10.2 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 1 ГОД СО ДНЯ ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЯ.

10.3 В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ ИЗДЕЛИЯ.

11. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 80CD25- ЗАВОДСКОЙ № ___________________

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.

ДАТА ВЫПУСКА ______________ МЕСТО ШТАМПА ОТК

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ: НПФ “ИСТЭП”

61085, ХАРЬКОВ-85, А/Я 2811

УЛ. АКАД. ПРОСКУРЫ, 1

ТЕЛ: (057) 760-38-95, 760-38-96

ФАКС: (057) 760-38-94

# ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

# 80CD25

# МЕЖК.436434.023

П А С П О Р Т

# ХАРЬКОВ

2008г.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

1.1. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 80CD25 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ В СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. ПЕРВИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ - СЕТЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ 50-110 В (ДОПУСКАЮТСЯ ИМПУЛЬСЫ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ДО 300В И ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕЙСТВИЯ ДО 5 МСЕК, ПЕРИОД СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ НЕ МЕНЕЕ 50 МСЕК).

2.2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКОВ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 1.

2.3. ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМАЯ СУММАРНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ – 25 ВТ.

2.4. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - УХЛ3.1. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА ОТ МИНУС 40оС ДО 700С. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ДО 80 % ПРИ 35 ОС И ПРИ БОЛЕЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ ВЛАГИ.

2.5. РЕСУРС НЕ МЕНЕЕ 30000 ЧАС.

2.6. СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 12 ЛЕТ.

2.7. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 124 х 63 х 23 ММ

2.8. МАССА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕ БОЛЕЕ 150 Г.

| ПАРАМЕТРЫ | 80CD25-5 МЕЖК.436434.023 | 80CD25-12 МЕЖК.436434.023-01 |
| --- | --- | --- |
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В | 5 | 12 |
| Выходной ток, А | 0,1…5 | 0,1…2,1 |
| СУММАРНАЯ Нестабильность, % | 3* |
| ПЕРЕМЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ПИК-ПИК), в | 0,1 |
| порог срабатывания защиты от КЗ и перегрузок по току нагрузки не менее | 1,1 Рmax |
| Время готовности, с | 0,1 |
| к.п.д., % | 80 | 82 |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (ВХОД-КОРПУС, вЫХОД-КОРПУС, ВХОД-ВЫХОД), МОМ | 100 |
| ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ (ВХОД-ВЫХОД), В. | 1500 |
| прочность изоляции (вЫход - корпус), В. | 500 |
| прочность изоляции (вход - корпус), В. | 1500 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

* - В СУММАРНУЮ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВХОДЯТ:

- НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ТОКА НАГРУЗКИ ОТ MIN ДО MAX, СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 2000А/С;

- НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТ MIN ДО MAX;

- ТЕМПЕРАТУРНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР;

# НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ

| № р-ма | Х1 | Х2 |
| --- | --- | --- |
| № к-та | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Назн к-та | Корпус | Команда | +Uвх | -Uвх | ВЫХОД «+» | ВЫХОД «-» |

# Х1,Х2 – Клемные соеденители АК350/4-5,0 фирмы РТR.

# Х3, Х4 – Клемные соеденители АК350/6-5,0 фирмы РТR.

# УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ВЫПОЛНЕН ПО СХЕМЕ ОДНОТАКТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ШИМ-РЕГУЛИРОВАНИЕМ.

4.3. ВХОД И ВЫХОД ИСТОЧНИКА ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАНЫ.

4.4. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИМЕЕТ ВСТРОЕННУЮ ЗАЩИТУ ОТ ПЕРЕГРУЗОК И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ НА ВЫХОДЕ. ВОЗВРАТ В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ПЕРЕГРУЗКИ ИЛИ КЗ ПРОИЗВОДИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ.

4.5. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИМЕЕТ ВХОД «КОМАНДА» , ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ МАЛОМОЩНЫМ СИГНАЛОМ (РИС.1).

# УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СОСТАВЕ ПРИБОРА

9.1. ИСТОЧНИКИ ДОЛЖНЫ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ В РАЙОНАХ С УМЕРЕННЫМ И ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ.

9.2. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА: РАБОЧАЯ ОТ МИНУС 40ОС ДО 70ОС, ПРЕДЕЛЬНАЯ ОТ МИНУС 45ОС ДО 75ОС.

9.3. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ОТ 50% ДО 95%, АВАРИЙНОЕ ВЕРХНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 98% ПРИ 35ОС.

# Text boxes

### I

###### L D

### П

#### E

##### T

#### C