9. ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ РЕЖИМОВ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 1 ГОД СО ДНЯ ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЯ.

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ ИЗДЕЛИЯ.

10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ АС1000-220 ЗАВОДСКОЙ № ___________________

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.

ДАТА ВЫПУСКА ______________ МЕСТО ШТАМПА ОТК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: НПФ “ИСТЭП”

61085, ХАРЬКОВ-85, А/Я 2811

УЛ. АКАД. ПРОСКУРЫ, 1

ТЕЛ: 760-38-95, 760-38-96

ФАКС:760-38-94

# ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

АС1000-220

П А С П О Р Т

МЕЖК.441461.003 ПС

ХАРЬКОВ

2006г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА

1.1. РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ АС1000-220 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ В СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.,

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. ПЕРВИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ - ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ 187-242 В, ЧАСТОТОЙ 50( 1Гц.

2.2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 1.

2.3. ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ -1000 ВТ.

2.4. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – УХЛ4.2. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ПЛЮС 10оС ДО ПЛЮС 350С ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80 % ПРИ 25 ОС.

2.5. АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 101 ДО 106,7 Кпа, тип атмосферы Iv по гост15150.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1. Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| 2. Пределы регулирования выходного напряжения, В | 150…250 |
| 3. Максимальная выходная мощность, Вт | 1000 |
| 4. Ток нагрузки, А | 0,1…6,0 |
| 5. Точность установки выходного напряжения, % | 2 |
| 6. Суммарная нестабильность выходного напряжения, % не более | 3 |
| 7. Дрейф выходного напряжения, % | 0,5 |
| 8. Переменная составляющая выходного напряжения (от Пика до Пика), В, не более | 5,0 |
| 9. Порог срабатывания защиты от перенапряжения на выходе, В | 255…285 |
| 10. Порог срабатывания защиты от перегрузок по току нагрузки, А | 6,1…7,5 |
| 11. КПД, не менее | 0,85 |

- КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Источник АС1000-220 конструктивно выполнен в виде отдельного прибора с принудительной циркуляцией воздуха.

  - На передней панели источника АС1000-220 установлены 2 предохранителя «10А» по первичным цепям питания, тумблер включения сети, индикаторы “сеть”, “ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ ”, “ПЕРЕГРУЗКА”, ПЕРЕГРЕВ”, “ВЫХОД”, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ “ВЫХОД” “ГРУБО”, ПоТЕНЦИОМЕТР “ВЫХОД” “ПЛАВНО”, КЛЕММЫ “ВЫХОД” “+”, “-”, КЛЕММЫ “СЕТЬ”, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.

3.3 СОЕДИНЕНИЕ ИСТОЧНИКА С ПЕРВИЧНОЙ СЕТЬЮ И НАГРУЗКОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ КлемныХ соеденителЕЙ типа DFK 5-9,5 фирмы PHOENIX CONTACT.

3.4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 322 х 235 х 127 ММ.

3.5. МАССА ИСТОЧНИКА НЕ БОЛЕЕ 5,0КГ.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ

4.1. средняя наработка на отказ НЕ МЕНЕЕ 100000 ЧАС.

4.2. полный СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 12 ЛЕТ.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Источник АС1000-220 соответствУЕт требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.019-79 и ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током АС1000-220 отнОсИТСЯ к классу I по ГОСТ 12.2.007-75.

5.3. Сопротивление изоляции между гальванически развязанными цепями, а также между электрическими цепями и корпусом АС1000-220 не менее 100 МОм.

5.4. Изоляция источника АС1000-220 между входными цепями (сеть(220 В)

и выходными (=220 В), а также между входными электрическими цепями и корпусом выдерживаЕт без пробоев и поверхностных перекрытий в течение 1 минуты испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц равное 1500 В (эффективное значение).

  - Функционирование средств защиты от перегрузок по току, от короткого замыкания, ПЕРЕГРЕВА И ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ обеспечиваЕт отсутствие пожароопасной ситуации при возможных коротких замыканиях в электрических цепях. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПЕРЕГРЕВА, ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ИСТОЧНИК ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. ВКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ И ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ТУМБЛЕРА «СЕТЬ». ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ перегрузкИ по току ИСТОЧНИК ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ. ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПЕРЕГРУЗОК ИЛИ КЗ ИСТОЧНИК АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫХОДИТ НА РЕЖИМ.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Вид климатического исполнения источника питания АС1000-220 – УХЛ.4.2

  - Источник АС1000-220 должен быть устойчив к следующим климатическим ВВФ:

- температура окружающей среды :

рабочая от +10 до +35(С;

предельная от +1 до +40 (С;

- верхнее значение относительной влажности 80 % при 25(С;

- атмосферное давление от 101 до 106,7 кПа;

- тип атмосферы по ГОСТ 15150-69-IV.

7. электромагнитнАЯ совместимостЬ.

7.1. АС1000-220 устойчив к помехам, оговоренным в ГОСТ Р 50746-95 для группы исполнения I.

Кроме того, АС1000-220 устойчив к помехам, оговоренным в следующих стандартах, действующих в Украине:

- ГОСТ 29254-91 (в части микросекундных импульсных помех и динамических изменений напряжения питания);

- ДСТУ 2465-94 (магнитные поля промышленной частоты);

- ДСТУ 2626-94 (импульсные магнитные поля).

Степени жесткости по указанным стандартам устанавливаются соответствующими группе исполнения I по ГОСТ Р 50746-95.

7.2. уровень индустриальных радиопомех, создаваемых АС1000-220, не превышает значений, установленных в Нормах 8-72.

8. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

8.1.ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОВЕРКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ.

8.2.ПО СПОСОБУ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ К ИЗДЕЛИЯМ КЛАССА 1 ПО ГОСТ 12.2.007.0-75

8.3. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЫМА ИЛИ ЗАПАХА ГОРЕЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

# Text boxes

РВН

= 220В

~ 220В

СЗto - схема защты от перегрева;

СУ МП - схема управления мостовым преобразователем;

МП - мостовой преобразователь;

Ф вх - фильтр входной;

ВС - выпрямитель сети;

Ф ЭМС - фильтр электромагитный;

СУ ЭВ - схема управления электронным выключателем;

ЭВ - электронный выключатель;

ВИП - вспомогательный источник питания;

РВ - ручной выключатель;

"ПЕРЕГРЕВ"

"ПЕРЕГРУЗКА"

"ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ"

"ВЫХОД"

"СЕТЬ"

V

A

ВИП

ЭВ

СУ

СЗU

СЗI

o

СЗt

o

Дt

ОС

ГР

МП

СУ

ФВ

ВВ

Тр

ДТ

МП

Фвх

ВС

ЭМС

Ф

ЭВ

РВ

схема функциональная

АС1000-220

РВН - регулятор выходного напряжения;

V - вольтметр;

A - ампермеир;

ОС - обратная связь;

ФВ - выходной фильтр;

СЗU - схема защты от перенапряжения;

ВВ - выходной выпрямитель;

СЗI - схема защиты от перегрузки;

ГР - тальваническая развязка;

Тр - трансформатор;

ДТ - датчик тока;

Дto - датчик температуры;;