10.ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ РЕЖИМОВ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 1 ГОД СО ДНЯ ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЯ.

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ ИЗДЕЛИЯ.

11.СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ AC50S_ ЗАВОДСКОЙ № ___________________

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.

ДАТА ВЫПУСКА ______________ МЕСТО ШТАМПА ОТК

# ИЗГОТОВИТЕЛЬ: НПФ “ИСТЭП”

61085, ХАРЬКОВ-85, А/Я 2811

УЛ. АКАД. ПРОСКУРЫ, 1

ТЕЛ: (057) 744-58-95, 744-58-96

ФАКС: (057) 744-58-94

ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

AC50S_

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

1.1. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ АС50S_ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ В СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

2. НОМЕНКЛАТУРА ИСТОЧНИКОВ

| Тип | Обозначение | Выходное напряжение, | Выходной ток, А | К.п.д. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В |  |  |
| AC50S5 | МЕЖК.436234.002-01 | 5,0 | 0,5 – 10,0 | 75 |
| AC50S9 | МЕЖК.436234.002-02 | 9,0 | 0,3 – 5,5 | 78 |
| AC50S12 | МЕЖК.436234.002-03 | 12,0 | 0,25 – 4,5 | 80 |
| AC50S15 | МЕЖК.436234.002-04 | 15,0 | 0,2 – 3,5 | 80 |
| AC50S24 | МЕЖК.436234.002 | 24,0 | 0,1 – 2 | 85 |

3. Основные технические характеристики

3.1. ПЕРВИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ - ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ 170-264 В, ЧАСТОТОЙ 45-65Гц

3.2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 1.

3.3. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - УХЛ3.1. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ минус 10оС ДО 500С. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ДО 80 % ПРИ 35 ОС И ПРИ БОЛЕЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ ВЛАГИ.

3.4. РЕСУРС НЕ МЕНЕЕ 30000 ЧАС.

3.5. СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 12 ЛЕТ.

3.6. СРЕДНЯЯ НАРАБОТКА НА ОТКАЗ НЕ МЕНЕЕ 100000ЧАС.

3.7. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 108 х 99 х 39 ММ.

3.8. МАССА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕ БОЛЕЕ 300 Г.

ТАБЛИЦА 1

| Параметры | ЗНАЧЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| СУММАРНАЯ Нестабильность, % | 3 (1) |
| НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ,% | 0,5 |
| НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ТОКА НАГРУЗКИ, % | 1,0 |
| НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, % | 1,0 |
| ПЕРЕМЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ПИК-ПИК), в | 0,1 |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (ВХОД-ВЫХОД), МОМ | 40 |
| ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ (ВХОД-ВЫХОД), Вэфф | 1500 |
| порог срабатывания защиты от КЗ и перегрузок по току нагрузки, не МЕНЕЕ | 1,1i вых (2) |

ПРИМЕЧАНИЕ (1) - В СУММАРНУЮ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВХОДЯТ:

- НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ТОКА НАГРУЗКИ ОТ MIN ДО MAX, СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 2000А/С;

- НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТ MIN ДО MAX;

- ТЕМПЕРАТУРНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР;

- ВРЕМЕННОЙ ДРЕЙФ ЗА 24 ЧАСА.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СЕТЕВОЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С ИМПУЛЬСНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ.

4.2. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ВЫПОЛНЕН ПО СХЕМЕ ОДНОТАКТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ШИМ-РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПО ВЫХОДУ.

4.3. НА ВХОДЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ УСТАНОВЛЕН ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ФИЛЬТРОМ.

4.4. ВХОД И ВЫХОДЫ ИСТОЧНИКА ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАНЫ.

4.5. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИМЕЕТ ВСТРОЕННУЮ ЗАЩИТУ ОТ ПЕРЕГРУЗОК И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ НА ВЫХОДЕ. ВОЗВРАТ В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ПЕРЕГРУЗКИ ИЛИ КЗ ПРОИЗВОДИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОВЕРКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ.

5.2.ПО СПОСОБУ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ К ИЗДЕЛИЯМ КЛАССА 1 ПО ГОСТ 12.2.007.0-75

5.3. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЫМА ИЛИ ЗАПАХА ГОРЕЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

6. ПОДГОТОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ К РАБОТЕ

6.1. ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ ПРОВЕРИТЬ ОТСУТСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

6.2. ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ИЛИ ХРАНЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРОВОДИТЬ ПОСЛЕ ВЫДЕРЖКИ ЕГО В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ НЕ МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ИСТОЧНИКА В ЭЛЕКТРОСЕТЬ СОЕДИНИТЕ ВЫХОДНЫЕ КОНТАКТЫ СО ВХОДОМ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ВХОДНЫЕ КОНТАКТЫ - С ПЕРВИЧНОЙ СЕТЬЮ.

7.2. ВКЛЮЧИТЕ ИСТОЧНИК В ЭЛЕКТРОСЕТЬ.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

9. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СОСТАВЕ ПРИБОРА

9.1. ИСТОЧНИКИ ДОЛЖНЫ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ В РАЙОНАХ С УМЕРЕННЫМ И ТРОПИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ.

9.2. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: РАБОЧАЯ ОТ минус 10ОС ДО 50ОС, ПРЕДЕЛЬНАЯ ОТ минус 20ОС ДО 60ОС

9.3. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ОТ 50% ДО 80%, АВАРИЙНОЕ ВЕРХНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 98% ПРИ 35ОС.

9.4.АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 101…106,7 КПА.

9.5. ВИБРАЦИЯ, ЧАСТОТОЙ ОТ 5 ДО 25 ГЦ., АМПЛИТУДОЙ ДО 0,1ММ.

9.6. ТРАНСПОРТНАЯ ТРЯСКА С УСКОРЕНИЕМ ДО 3G ПРИ ЧАСТОТЕ 80-120 УДАРОВ.

9.7. МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ЧАСТОТОЙ 50ГЦ. ЛЮБОГО ЗНАКА И НАПРАВЛЕНИЯ, НАПРЯЖЕННОСТЬЮ ДО 400 А/М.

9.8. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОМЕХ ПО ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ:

- НАНОСЕКУНДНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ ПО ГОСТ 29156 СТЕПЕНЬ ЖЕСТКОСТИ 2;

- МИКРОСЕКУНДНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ ПО ГОСТ 29154 СТЕПЕНЬ ЖЕСТКОСТИ 2.