9.ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

9.1. УРОВЕНЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ, СОЗДАВАЕМЫХ ИСТОЧНИКАМИ ПРИ РАБОТЕ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЗНАЧЕНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В “ОБЩЕСОЮЗНЫХ НОРМАХ ДОПУСКАЕМЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ” (НОРМЫ 8-72)

9.2. МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ НЕПРЕРЫВНЫЕ И КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПО ДСТУ 2465,  ИМПУЛЬСНЫЕ ПО ДСТУ 2626, ЗАТУХАЮЩИЕ ПО ДСТУ 2625, СТЕПЕНЬ ЖЕСТКОСТИ 4.

9.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОМЕХ ПО ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ:

-НАНОСЕКУНДНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ ПО ГОСТ 29156 СТЕПЕНЬ ЖЕСТКОСТИ 3;

- МИКРОСЕКУНДНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ ПО ГОСТ 29154 СТЕПЕНЬ ЖЕСТКОСТИ 3.

9.4. РАЗРЯДЫ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (КОНТАКТНЫЕ) ПО ГОСТ29191 СТЕПЕНЬ ЖЕ

СТКОСТИ 3.

10.ГАРАНТИИ

10.1. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ СОБЛЮ

ДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ РЕЖИМОВ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ И

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

10.2. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ - 3 ГОДА СО ДНЯ ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЯ.

10.3. В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЯЗУЕТСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ ИЗДЕЛИЯ.

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ 220АМ20-24

Перестр.           5

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ С1 – 4,7…150 МКФ; С2 - 0,1 МКФ

РИСУНОК 2.

11.СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 220АМ20-24 МЕЖК.436534.002-03   ЗАВОДСКОЙ № ___________________

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.

ДАТА ВЫПУСКА ______________              МЕСТО ШТАМПА ОТК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:   ООО “ИСТЭП”

61085, ХАРЬКОВ-85,  А/Я 2811

УЛ. АКАД. ПРОСКУРЫ, 1

ТЕЛ: (057) 760-38-95, 760-38-96

ФАКС: (057) 760-38-94

ИСТОЧНИК  ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

220АМ20-24

МЕЖК.436534.002-03

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

1.1. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 220АМ20-24  ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ В СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ПОСТОЯННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ.

2. Основные технические характеристики

ТАБЛИЦА 1

| Наименование параметра | Выход |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение, В | 24,0 |
| Выходной ток, А | 0,1..1,0 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 24,0 |
| Отклонение выходного напряжения от номинала, % | 2 |
| Суммарная нестабильность выходного напряжения, % | 3 |
| Пульсации выходного напряжения (пик-пик), мВ, не более | 100,0 |
| Сопротивление изоляции вход-выход, вход- корпус, выход- корпус, МОм, не менее | 20 |
| Порог срабатывания защиты от перегрузок и КЗ , не менее | 1,2 Р вых.макс. |
| Порог срабатывания защиты по перенапряжению на выходе, В | 27+0,6 |
| Время готовности, мс, не более* | 100 |

*) ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ 175-264 В

2.1. ПЕРВИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ :

-     ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ 85-264 В;

-     ПОСТОЯННОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ - =90-370 В.

2.2. ВЫХОДНОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ  НЕ  ВЫХОДИТ  ЗА  ПРЕДЕЛЫ  ЗНАЧЕНИЯ,  ПРИВЕДЕННОГО  В

ТАБЛ.1, ПРИ  ПРОПАДАНИИ  ПЕРВИЧНОГО  ПИТАНИЯ (ПРОВАЛА ДО 0В) НА ВРЕМЯ ДО 60мс..

2.3. В СУММАРНУЮ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВХОДЯТ:

-НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ТОКА НАГРУЗКИ ОТ MIN. ДО MAX., СКОРОСТЬ ИЗМЕ НЕНИЯ ТОКА НЕ БОЛЕЕ 2000А/С;

-НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ;

-ТЕМПЕРАТУРНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР;

2.4. СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ,  С УЧЕТОМ  СРОКА СОХРАНЯЕМОСТИ,  НЕ МЕНЕЕ 12 ЛЕТ.

2.5. СРЕДНЯЯ НАРАБОТКА НА ОТКАЗ НЕ МЕНЕЕ 100000 ЧАС.

2.6. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 134 Х 70 Х 43,5 ММ  (РИСУНОК 1)..

2.7. МАССА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕ БОЛЕЕ 350 Г.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ВЫПОЛНЕН ПО СХЕМЕ ОДНОТАКТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ШИМ-РЕГУЛИРОВАНИЕМ.

  - ВЫХОД  ИСТОЧНИКА  ПИТАНИЯ   ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАН  ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ И КОРПУСА.

  - ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИМЕЕТ ВСТРОЕННЫЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗОК И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ И ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НА ВЫХОДЕ. ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗОК ИСТОЧНИК ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ. ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПЕРЕГРУЗОК ИЛИ КЗ ИСТОЧНИК АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫХОДИТ НА РЕЖИМ.

СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ПРИВОДИТ К ВЫКЛЮЧЕНИЮ

ИСТОЧНИКА. ВОЗВРАТ В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИНЫ,

ВЫЗВАВШЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ОТКЛЮЧЕНИЯ И

ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА НЕ РАНЕЕ ЧЕРЕЗ 3 МИНУТЫ ПОСЛЕ ЕГО

ОТКЛЮЧЕНИЯ.

  - КОНСТРУКЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ ВНУТРИ ПЫЛЕ-ВЛАГОЗА-

ЩИЩЕННЫХ БЛОКОВ.

  - ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ ИСТОЧНИКА ПОДКЛЮЧАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ КЛЕМНЫХ

СОЕДИНИТЕЛЕЙ ТИПА STL 950/3-5,0 и STL 950/6-5,0 .

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОВЕРКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ.

4.2. ПО СПОСОБУ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ К ИЗДЕЛИЯМ КЛАССА 1  ПО ГОСТ 12.2.007.0-75.  ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУ ВХОДОМ И КОРПУСОМ – 2000 В, ВХОДОМ И ВЫХОДОМ – 3000 В, ВЫХОДОМ И КОРПУСОМ  – 1500 В (50 ГЦ, ЭФФЕКТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ).

4.3. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИМЕЕТ КОНТАКТ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.  ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КОРПУСА ЭЛЕКТРИЧЕСКИ СОЕДИНЕНЫ МЕЖДУ СОБОЙ И КОНТАКТОМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

5. ПОДГОТОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ К РАБОТЕ

5.1. ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ ПРОВЕРИТЬ ОТСУТСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

5.2. ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ИЛИ ХРАНЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРОВОДИТЬ ПОСЛЕ ВЫДЕРЖКИ ЕГО В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ НЕ МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. ОСНОВНАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ  ПРИВЕДЕНА НА РИСУНКЕ 2.

6.2.  ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ИСТОЧНИКА В ЭЛЕКТРОСЕТЬ СОЕДИНИТЕ ВЫХОДНЫЕ КОНТАКТЫ СО ВХОДОМ НАГРУЗКИ, ВХОДНЫЕ КОНТАКТЫ - С ПЕРВИЧНОЙ  СЕТЬЮ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

6.3. ВКЛЮЧИТЕ ИСТОЧНИК В  ЭЛЕКТРОСЕТЬ.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СОСТАВЕ ПРИБОРА

8.1. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ  В СОСТАВЕ БЛОКОВ ПО СТОЙКОСТИ, ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ 2.1 КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ УХЛ.

8.2. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ МИНУС 40ОС ДО 60ОС, ПРЕДЕЛЬНАЯ - ОТ МИНУС 45ОС ДО  70ОС

8.3. ПОВЫШЕННАЯ  ВЛАЖНОСТЬ ДО 98% ПРИ 25ОС.

8.4. ИСТОЧНИКИ В СОСТАВЕ ПРИБОРОВ И В УПАКОВОЧНОЙ ТАРЕ ДОПУСКАЮТ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ, ВОДНЫМ И АВИАЦИОННЫМ ТРАНСПОРТОМ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ И ДАЛЬНОСТИ ПЕРЕВОЗОК, КОЛИЧЕСТВА НАГРУЗОК, ВЗЛЕТОВ И ПОСАДОК,  АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА РАССТОЯНИЕ ДО 1000 КМ. В ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ.9001-72.

8.5. ИСТОЧНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТОЙЧИВ К ВИБРАЦИИ С УСКОРЕНИЕМ 5g И УДАРАМ С УСКОРЕНИЕМ ДО 20g.

8.6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В УПАКОВОЧНОЙ ТАРЕ 1Л ПО ГОСТ 15150-69.

РИСУНОК 1

# Text boxes

###### L       D

### П

#### E

##### T

#### C

### I

2

Корпус

1

3

Х1

Х2

G

~220B

~220B

"-"Выход

3,4

1,2

"+"Выход

нагр.

R

C2

C1