9. ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ РЕЖИМОВ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 1 ГОД СО ДНЯ ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЯ.

В ТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ  БЕЗВОЗМЕЗДНО ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ ИЗДЕЛИЯ.

10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ KM20_-_R               ЗАВОДСКОЙ № ___________________

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.

ДАТА ВЫПУСКА ______________                                              МЕСТО ШТАМПА ОТК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:   НПФ “ИСТЭП”

61085, ХАРЬКОВ-85,  А/Я 2811

УЛ. АКАД. ПРОСКУРЫ, 1

ТЕЛ: (057) 760-38-95, 760-38-96

ФАКС: (057) 760-38-94

# ИСТОЧНИК  ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

КM20_-_R

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

1.1. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ КM20_-_R   ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕМЕННО-

ГО НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ В СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | Обозначение | Выходное напряжение, В | Выходной ток,А |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выход 1 | Выход 2 | Выход 1 | Выход 2 |
| KM20-24-5R | МЕЖК.436614.024 | 24 | 5 | 0,1…0,75 | 0...0,5 |
| KM20-9-6R | МЕЖК.436614.024-01 | 9 | 6 | 0,2…2,0 | 0...0,5 |
| KM20-12-5R | МЕЖК.436614.024-05 | 12 | 5 | 0,15…1,5 | 0...0,5 |
| KM20-15-5R | МЕЖК.436614.024-06 | 15 | 5 | 0,1…1,2 | 0...0,5 |

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. ПЕРВИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ - ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ 90-264 В, ЧАСТОТОЙ 45-65Гц.

3.2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛ.1.

3.3. ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ - 20 ВТ.

3.4. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - УХЛ3.1. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА  ОТ –10ОС  ДО +60ОС

ПРИ  ОТНОСИТЕЛЬНОЙ  ВЛАЖНОСТИ  ДО  80% ПРИ  35ОС И  ПРИ  БОЛЕЕ  НИЗКИХ  ТЕМ-

ПЕРАТУРАХ  БЕЗ  КОНДЕНСАЦИИ  ВЛАГИ.

3.5. РЕСУРС НЕ МЕНЕЕ 30000 ЧАС.

3.6. СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 12 ЛЕТ.

3.7. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,  101,5х61,5х 32,5 ММ.

3.8. МАССА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕ БОЛЕЕ 160 Г.

ТАБЛИЦА 1

| Параметры | НОРМА |
| --- | --- |
| СУММАРНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ выходного напряжения,не более, % | 3,0 |
| Нестабильность по входному напряжению, не более, % | 0,5 |
| Нестабильность по току нагрузки,не более, % | 1,0 |
| Нестабильность по температуре, не более, % | 1,0 |
| ПУЛЬСАЦИИ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ вых.1(ПИК-ПИК), не более, % | 2 |
| ПУЛЬСАЦИИ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ вых.2(ПИК-ПИК), не более, в | 0,1 |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (ВХОД-ВЫХОД1,2), моМ | 40 |
| прочность изоляции (вход-выход1,2), вэфф | 1500 |
| прочность изоляции (вЫход1-выход2), вэфф | 500 |
| порог срабатывания защиты от кз и перегрузок по току нагрузки, не менее | 1,1IвЫх |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ВЫПОЛНЕН ПО СХЕМЕ ОДНОТАКТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ШИМ-РЕГУЛИРОВАНИЕМ .

4.2. НА ВХОДЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ УСТАНОВЛЕН ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ФИЛЬТРОМ.

4.3. ВХОД И ВЫХОДЫ ИСТОЧНИКА ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАНЫ.

4.4. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИМЕЕТ ВСТРОЕННУЮ ЗАЩИТУ ОТ ПЕРЕГРУЗОК И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ НА ВЫХОДАХ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВОЗВРАТОМ В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ПЕРЕГРУЗКИ ИЛИ КЗ.

4.5. УРОВЕНЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПОМЕХ, СОЗДАВАЕМЫХ ПРИ РАБОТЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ23511-79 НОРМЫ 8-72

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОВЕРКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ.

5.2. ПО СПОСОБУ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ К ИЗДЕЛИЯМ КЛАССА II  ПО ГОСТ12.2.007.0-75

5.3. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЫМА ИЛИ ЗАПАХА ГОРЕЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

6. ПОДГОТОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ К РАБОТЕ

6.1. ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ ПРОВЕРИТЬ ОТСУТСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

6.2. ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ИЛИ ХРАНЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРОВОДИТЬ ПОСЛЕ ВЫДЕРЖКИ ЕГО В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ НЕ МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ.

6.3. ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ KM20_-_R  В ЭЛЕКТРОСЕТЬ СОЕДИНИТЕ ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ  СО ВХОДОМ  ПОТРЕБИТЕЛЯ,  ВХОДНОЙ  РАЗЪЕМ – С  ПЕРВИЧНОЙ  СЕТЬЮ.

6.4. ВКЛЮЧИТЕ ИСТОЧНИК В ЭЛЕКТРОСЕТЬ

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ  ТРЕ-

БУЕТСЯ.

8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СОСТАВЕ ПРИБОРА

8.1. ИСТОЧНИКИ ДОЛЖНЫ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ  В РАЙОНАХ С УМЕРЕННЫМ И ХОЛОДНЫМ      КЛИМАТОМ.

8.2. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: РАБОЧАЯ ОТ -10ОС ДО +60ОС, ПРЕДЕЛЬНАЯ ОТ –20ОС ДО + 70ОС

8.3. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ОТ 50% ДО 80%, АВАРИЙНОЕ ВЕРХНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 98%

ПРИ 35ОС.

8.4.АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 101…106,7 КПА.

8.5. ВИБРАЦИЯ, ЧАСТОТОЙ ОТ 5 ДО 25 ГЦ., АМПЛИТУДОЙ ДО 0,1ММ.

8.6. ТРАНСПОРТНАЯ ТРЯСКА С УСКОРЕНИЕМ ДО 3G ПРИ ЧАСТОТЕ 80-120 УДАРОВ.

8.7. МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ЧАСТОТОЙ 50ГЦ. ЛЮБОГО ЗНАКА  И       НАПРАВЛЕНИЯ, НАПРЯЖЕННОСТЬЮ ДО 400 А/М.

8.8. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОМЕХ ПО ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ:

- НАНОСЕКУНДНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ ПО ГОСТ 29156 СТЕПЕНЬ      ЖЕСТКОСТИ 2;

- МИКРОСЕКУНДНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ ПО ГОСТ 29154   СТЕПЕНЬ  ЖЕСТКОСТИ 2.