9.ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ РЕЖИМОВ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 1 ГОД СО ДНЯ ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЯ.

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ ИЗДЕЛИЯ.

10.СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ KM20S_    R                                ЗАВОДСКОЙ № ___________________

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.

ДАТА ВЫПУСКА ______________                              МЕСТО ШТАМПА ОТК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:   НПФ “ИСТЭП”

61085, ХАРЬКОВ-85,  А/Я 2811

УЛ. АКАД. ПРОСКУРЫ, 1

ТЕЛ: (057) 760-38-95, 760-38-96

ФАКС: (057) 760-38-94

## ИСТОЧНИК  ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

KM20S_ _R

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

1.1. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ KM20S_ _R   ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ В СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

2. Основные технические характеристики

ТАБЛИЦА 1

| Тип | Обозначение | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Переменная составляющая выходного напряжения (ПИК-ПИК), В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KM20S5R | МЕЖК.436614.023 | 5 | 0,4…4,0 | 0,1 |
| KM20S12R | МЕЖК.436614.023-01 | 12 | 0,17…1,7 | 0,15 |
| KM20S15R | МЕЖК.436614.023-02 | 15 | 0,13…1,3 | 0,15 |
| KM20S18R | МЕЖК.436614.023-03 | 18 | 0.1…1.1 | 0,18 |
| KM20S24R | МЕЖК.436614.023-04 | 24 | 0,08…0,83 | 0,24 |
| KM20S9R | МЕЖК.436614.023-05 | 9 | 0,2…2,2 | 0,15 |

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. ПЕРВИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ - ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ  165-264 В, ЧАСТОТОЙ 45-65Гц

3.2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКОВ  ПИТАНИЯ KM20S_ _R  ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 2.

3.3. ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМАЯ СУММАРНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ - 20 ВТ.

3.4. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - УХЛ3.1. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ -10оС ДО +600С ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80 % ПРИ 35 ОС И ПРИ БОЛЕЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ ВЛАГИ.

3.5. РЕСУРС НЕ МЕНЕЕ 30000 ЧАС.

3.6. СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 12 ЛЕТ.

3.7. СРЕДНЯЯ НАРАБОТКА НА ОТКАЗ НЕ МЕНЕЕ 100000ЧАС.

3.8. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, 101,5х 61,5х32,5 ММ

3.9. МАССА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕ БОЛЕЕ 100 Г.

ТАБЛИЦА 2

| Параметры | ЗНАЧЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| СУММАРНАЯ Нестабильность ВЫХ. НАПРЯЖЕНИЯ, не более, % | 3 |
| НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ПИТАНИЯ, не более, % | 0,5 |
| НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПО ТОКУ НАГРУЗКИ, не более, % | 1,0 |
| НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, не более, % | 1,0 |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (ВХОД-ВЫХОД), НЕ МЕНЕЕ, МОм | 40 |
| ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ (ВХОД-ВЫХОД), Вэфф | 1500 |
| порог срабатывания защиты от КЗ и перегрузок по току нагрузки, не МЕНЕЕ | 1,1i вых |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ВЫПОЛНЕН ПО СХЕМЕ ОДНОТАКТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ШИМ-РЕГУЛИРОВАНИЕМ .

4.2. НА ВХОДЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ УСТАНОВЛЕН ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ФИЛЬТРОМ.

4.3. ВХОД И ВЫХОД ИСТОЧНИКА ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАНЫ.

4.4. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИМЕЕТ ВСТРОЕННУЮ ЗАЩИТУ ОТ ПЕРЕГРУЗОК И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ НА ВЫХОДЕ. ВОЗВРАТ В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ПЕРЕГРУЗКИ ИЛИ КЗ ПРОИЗВОДИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ.

4.5.УРОВЕНЬ  ИНДУСТРИАЛЬНЫХ  ПОМЕХ  СОЗДАВАЕМЫХ  ПРИ  РАБОТЕ  ИСТОЧНИКА  ПИТАНИЯ, СООТВЕТСТВУЕТ  ТРЕБОВАНИЯМ  ГОСТ 23511-79  НОРМЫ  8-72.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОВЕРКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ.

5.2.ПО СПОСОБУ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ К ИЗДЕЛИЯМ КЛАССА 2  ПО ГОСТ 12.2.007.0-75

5.3. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЫМА ИЛИ ЗАПАХА ГОРЕЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

6. ПОДГОТОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ К РАБОТЕ

6.1. ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ ПРОВЕРИТЬ ОТСУТСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

6.2. ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ИЛИ ХРАНЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРОВОДИТЬ ПОСЛЕ ВЫДЕРЖКИ ЕГО В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ НЕ МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ.

6.3. ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ИСТОЧНИКА В ЭЛЕКТРОСЕТЬ СОЕДИНИТЕ ВЫХОДНОЙ  РАЗЪЕМ  СО ВХОДОМ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ВХОДНОЙ  РАЗЪЕМ - С ПЕРВИЧНОЙ  СЕТЬЮ.

6.4. ВКЛЮЧИТЕ ИСТОЧНИК В  ЭЛЕКТРОСЕТЬ.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СОСТАВЕ ПРИБОРА

8.1. ИСТОЧНИКИ ДОЛЖНЫ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ  В РАЙОНАХ С УМЕРЕННЫМ И ХОЛОДНЫМ      КЛИМАТОМ.

8.2. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: РАБОЧАЯ ОТ -10ОС ДО +60ОС, ПРЕДЕЛЬНАЯ ОТ –20ОС ДО + 70ОС

8.3. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ОТ 50% ДО 80%, АВАРИЙНОЕ ВЕРХНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 98%

ПРИ 35ОС.

8.4.АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 101…106,7 КПА.

8.5. ВИБРАЦИЯ, ЧАСТОТОЙ ОТ 5 ДО 25 ГЦ., АМПЛИТУДОЙ ДО 0,1ММ.

8.6. ТРАНСПОРТНАЯ ТРЯСКА С УСКОРЕНИЕМ ДО 3G ПРИ ЧАСТОТЕ 80-120 УДАРОВ.

8.7. МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ЧАСТОТОЙ 50ГЦ. ЛЮБОГО ЗНАКА  И       НАПРАВЛЕНИЯ, НАПРЯЖЕННОСТЬЮ ДО 400 А/М.

8.8. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОМЕХ ПО ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ:

- НАНОСЕКУНДНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ ПО ГОСТ 29156 СТЕПЕНЬ      ЖЕСТКОСТИ 2;

- МИКРОСЕКУНДНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ ПО ГОСТ 29154   СТЕПЕНЬ  ЖЕСТКОСТИ 2.