# СТАБИЛИЗАТОР ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

СТН-10А/50В

П А С П О Р Т

МЕЖК.436237.019-01ПС

ХАРЬКОВ

2008г.

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Стабилизатор тока И НАПРЯЖЕНИЯ (СТН-10А/50В) МЕЖК.436237.019-01 предназначен для:

- стабилизации постоянного тока ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ при изменении напряжения питающей сети, сопротивления нагрузки и температуры окружающей среды;

- защиты оборудования от всплесков и перенапряжений питающей сети;

- гальванической развязки оборудования от питающей сети.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. ПЕРВИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ - ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ 187-242 В, ЧАСТОТОЙ 50( 1Гц.

2.2. СТН-10А/50В допускает работу в следующих режимах:

- режим стабилизации тока 1-15 а С ОГРАНИЧЕНИЕМ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 5-49 в;

- режим стабилизации НАПРЯЖЕНИЯ 5-49,9 в С ОГРАНИЧЕНИЕМ ВЫХОДНОГО ТОКА 1-15 а;

2.3. ПЕРЕХОД ИЗ ОДНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ В ДРУГОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ В ЗАВИСИМОСТИ от УСТАНОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВЫХОДНОМУ ТОКУ И НАПРЯЖЕНИЮ И СОПРОТИВЛЕНИЯ НАГРУЗКИ.

2.4. рЕЖИМ РАбОТЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ ИНДИЦИРУЕТСЯ СООТВЕТСТВЕННО СВЕТОДОДНЫМИ ИНДИКАТОРАМИ «ТОК» ИЛИ «НАПРЯЖЕНИЕ».

2.5. ВЫХОДНОЙ ТОК РЕГУЛИРУЕТСЯ СТУПЕНЧАТО ЧЕРЕЗ 0,1 А,

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ СТУПЕНЧАТО ЧЕРЕЗ 0,1 В

2.6. в СТН-10А/50В ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА, ПЕРЕНАРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ И ПРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ И КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ВЫХОДЕ.

2.7. СРАБАТЫВАНИЕ ЛЮБОЙ ИЗ ЗАЩИТ ПРИВОДИТ К ВЫКЛЮЧЕНИЮ стабилизатора. возврат в рабочее состояние после устранения причины, вызвавшей срабатывание защиты, осуществляется вручную путем отключения и повторного включения стабилизатора не ранее, чем через 3 минуты после его отключения.

2.8. срабатывание любой из защит иНдицируется светодидными индикаторами на передней панели стабилизатора – «U МАХ», «т МАХ», « I МАХ» соответственно.

2.9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТН-10А/50В ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 1.

8. ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ РЕЖИМОВ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 24 МЕСЯЦА СО ДНЯ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ.

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ ИЗДЕЛИЯ.

10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ СТН-10А/50В ЗАВОДСКОЙ № ___________________

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.

ДАТА ВЫПУСКА ______________ МЕСТО ШТАМПА ОТК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: НПП “ИСТЭП”

61085, ХАРЬКОВ-85, А/Я 2811

УЛ. АКАД. ПРОСКУРЫ, 1

ТЕЛ: 760-38-95, 760-38-96

ФАКС:760-38-94

Рис.1

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. РАСПАКОВАВ СТН-10А/50В, НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ВНЕШНИЙ ОСМОТР И УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ВНЕШНИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

7.2. ПО СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ СТН-10А/50В ОТНОСИТСЯ К КЛАССУ I. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОВЕРКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ СТН-10А/50В НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ.

7.3 ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ В СЕТЬ НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ КЛЕММУ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕННУЮ СИМВОЛОМ .

7.4. пОДКЛЮЧИТЬ СТН-10А/50В К ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ДЛЯ ЧЕГО ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОВОДНИКИ «ПОД ВИНТ» К КОНТАКТАМ «0» И «ф» КЛЕМНОГО СОЕДЕНИТЕЛЯ «220В 50ГЦ». МИНИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА, ПОДКЛЮЧАЕМОГО К ОДНОМУ КОНТАКТУ – 1,5 ММ2.

к КОНТАКТАМ «+» И «-» КЛЕМНОГО СОЕДЕНИТЕЛЯ «вЫХОД» ПОДКЛЮЧИТЬ НАГРУЗКУ. МИНИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА, ПОДКЛЮЧАЕМОГО К ОДНОМУ КОНТАКТУ – 3 ММ2.

к КОНТАКТАМ «+к» И «-К» КЛЕМНОГО СОЕДЕНИТЕЛЯ «вЫХОД» ПОДКЛЮЧИТЬ ЦЕПИ КОНТРОЛЯ. максимально-допустимое напряжение на контактах «+к» И «-К» – 230 В, максимально-допустимый ток по цепям контроля – 0,1 а.

7.5. ВКЛЮЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. ПРИ ЭТОМ ДОЛЖЕН СВЕТИТЬСЯ ИНДИКАТОР «СЕТЬ», ИНДИКАТОРЫ «ТОК» И «НАПРЯЖЕНИЕ»

7.6. ЧЕРЕЗ 30 МИН после включения СТН-10А/50В ГОТОВ К РАБОТЕ.

7.6 СТАБИЛИЗАТОР ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ СТН-10А/50В МОЖЕТ РАБОТАТЬ В СЛЕДУЮЩИХ РЕЖИМАХ:

- РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА;

- РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ.

7.7. РАБОТА СТАБИЛИЗАТОРА В РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ.

КОДОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫХОДНОГО ТОКА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НЕОБХОДИМОМУ ТОКУ СТАБИЛИЗАЦИИ, А КОДОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ – В ПОЛОЖЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЮ ОГРАНИЧЕНИЯ НА НАГРУЗКЕ.

ПРИ ДОСТИЖЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАГРУЗКЕ УСТАНОВЛЕННОЙ ВЕЛИЧИНЫ, СТАБИЛИЗАТОР АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ.

7.8. РАБОТА СТАБИЛИЗАТОРА В РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ.

КОДОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НЕОБХОДИМОМУ НАПРЯЖЕНИЮ СТАБИЛИЗАЦИИ, А КОДОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОКА – В ПОЛОЖЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ТОКУ ОГРАНИЧЕНИЯ.

ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ТОКОМ НАГРУЗКИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ, СТАБИЛИЗАТОР АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА.

Таблица 1.

| Наименование параметрА | Значение параметра | ПРИМЕЧ. |
| --- | --- | --- |
| 1. ВЫХОДНОЙ ТОК (РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА), А | 1-15 | Uогр=5-49В |
| 2. ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ), В | 5-49.9 | Iогр=1-15А |
| 3. пОГРЕШНОСТЬ УСТАНОВКИ ВЫХОДНОГО ТОКА В РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА, %, НЕ БОЛЕЕ - при выходном токе (2-15) а - при выходном токе (1-2) а | +0,5 +5 | *), **) |
| 4. пОГРЕШНОСТЬ УСТАНОВКИ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ, %, НЕ БОЛЕЕ | +0,5 | *), **) |
| 5. НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВЫХОДНОГО ТОКА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ (+10, -15) % ОТ НОМИНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА, %, НЕ БОЛЕЕ | +0,2 |  |
| 6. НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ (+10, -15) % ОТ НОМИНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ, %, НЕ БОЛЕЕ | +0,2 |  |
| 7. НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВЫХОДНОГО ТОКА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ НАГРУЗКИ ОТ rН МИН ДО rН МАХ В РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА, %, НЕ БОЛЕЕ - при выходном токе (2-15) а - при выходном токе (1-2) а | +0,2 +2,5 | rН МИН= 5/ I СТ rН МАХ=49,5/ i СТ |
| 8. НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЫХОДНОГО ТОКА ОТ 1 ДО 15а В РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ, %, НЕ БОЛЕЕ: - при выходном напряжении (25-49,9) в - при выходном напряжении (5-24,9) в | +0,5 +1,2 |  |
| 9. НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВЫХОДНОГО ТОКА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАБОЧЕМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР В РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА, %, НЕ БОЛЕЕ | +0,4 |  |
| 10. НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАБОЧЕМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР В РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ, %, НЕ БОЛЕЕ | +0,4 |  |
| 11. ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ СХЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА, ОС | 65+5 | ТЕМПЕРАТУРА НА СТЕНКЕ КОРПУСА |
| 12. ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ СХЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ, В | 55-60 |  |
| 13. ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ СХЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ, А | 16,5-18 |  |
| 14. Максимальная выходная мощность, Вт | 750 |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: *) ПОГРЕШНОСТЬ УСТАНОВКИ ВЫХОДНОГО ТОКА (НАПРЯЖЕНИЯ) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ δуст=(I(U)уст- I(U)изм)/ I(U)уст Х 100,

ГДЕ I(U)уст – УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ НА ДИСКОВОМ (КОДОВОМ) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ НА ПРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ СТН-10А/50В;

**) ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ВСТРОЕННЫМИ ЦИФРОВЫМИ ИНДИКАКТОРАМИ НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ЗНАКА МЛАДШЕГО РАЗРЯДА.

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - КОНСТРУКТИВНО СТН-10А\50В выполнен в виде прибора. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА IP20 ПО ГОСТ 14254.

3.2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТН-10А/50В ПРИВЕДЕНЫ НА РИСУНКЕ 1.

3.3. На передней панели СТН-10А/50В установлены следующие элементы:

1) светодиодные индикаторы:

- «СЕТЬ» НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ;

- «Томах» СРАБАТЫВАНИЯ СХЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА;

- «Iмах» СРАБАТЫВАНИЯ СХЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ;

- «Uмах» СРАБАТЫВАНИЯ СХЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПРЕНАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ;

- «ТОК» РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ ПО ТОКУ;

- «НАПРЯЖЕНИЕ» РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ ПО НАПРЯЖЕНИЮ;

2) ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫХОДНОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ;

3) ДИСКОВЫЕ (КОДОВЫЕ) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА;

4) КЛЕМНЫЕ СОЕДЕНИТЕЛИ типа DFK 5-9,5 фирмы PHOENIX CONTACT ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕТИ, НАГРУЗКИ, ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ;

5) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

3.4. НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ УСТАНОВЛЕНЫ:

1) ВЕНТИЛЯТОРЫ;

2) КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

3.5. МАССА СТН-10А/50В НЕ БОЛЕЕ 3,0КГ.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ

4.1. средняя наработка на отказ НЕ МЕНЕЕ 100000 ЧАС.

4.2. ПОЛНЫЙ РЕСУРС НЕ МЕНЕЕ 25000 ЧАС.

4.3. МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 12 ЛЕТ.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. СТН-10А/50В по требованиям безопасности относится к изделиям класса i по ГОСТ12.2.007-75.

5.2. Вход сети и выход, ВХОД СЕТИ И КОРПУС, ВЫХОД И КОРПУС СТН-10А/50В должны быть гальванически развязаны.

5.3. Сопротивление изоляции междуГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАННЫМИ ЦЕПЯМИ должно быть не менее 100 МОм в нормальных условиях.

5.4. Прочность изоляции между входом СЕТИ и корпусом, входом СЕТИ и выходом должна быть не менее 1500В, между выходом и корпусом 1000в переменного напряжения частотой 50Гц. в течение 1 минуты.

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Вид климатического исполнения СТН-10А/50В – УХЛ.4.2

  - СТН-10А/50В должен быть устойчив к следующим климатическим ВВФ:

- температура окружающей среды :

рабочая от +15 до +40(С;

предельная от +5 до +45 (С;

- верхнее значение относительной влажности 80 % при 25(С;

- атмосферное давление от 101 до 106,7 кПа;

6.3. УСТОЙЧИВОСТЬ СТН-10А/50В К ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОМЕХ ПО ЦЕПЯМ ПИТАНЯ :

- НАНОСЕКУНДНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ ПО ГОСТ 29156, СТ. ЖЕСТКОСТИ 2;

- МИКРОСЕКУНДНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ ПО ГОСТ 29154, СТ. ЖЕСТКОСТИ 2.

6.4. УСТОЙЧИВОСТЬ СТН-10А/50В К ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ РАДИОЧАСТОТ ПО ГОСТ29280.

6.5. УРОВЕНЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ, СОЗДАВАЕМЫХ СТН-10А/50В, ПО НОРМАМ 8-72.